## Slide 1
第3节 测量液体和固体的密度

## Slide 2
目 录
基础•自主预习
探究•重难解析

## Slide 3
基础•自主预习
一、测量盐水的密度
阅读教材,回答下列问题。
1.密度的计算公式是__________。
2.测量盐水的密度,需要测量__________、__________。
3.测量盐水质量的仪器是__________;测量盐水体积的仪器是_________。
4.量筒在使用时要先观察它的__________、__________。
盐水的质量
盐水的体积
托盘天平
量筒
测量范围
分度值

## Slide 4
二、测量小石块的密度
阅读教材,回答下列问题。
1.形状不规则的小石块的体积可以用__________来测量。
2.如果要测量的不规则物体过大无法浸入现有量筒之内,可采用“_______法”。即将物体浸没于盛满水的容器内,同时将溢出的水接到__________中,读取量筒的数值便是该物体的体积。
量筒
溢水
量筒

## Slide 5
探究•重难解析
一、测量盐水密度的方法
1.量筒的使用:
(1)测量前,先观察量筒的单位、测量范围、分度值。
(2)读数时,视线要与量筒内的凹液面底部或凸液面顶部相平。

## Slide 6
2.测量盐水的密度的实验步骤:
(1)将托盘天平放在水平桌面上,调节天平,使横梁水平平衡。
(2)将适量盐水倒入烧杯中,用托盘天平测出盐水和烧杯的总质量m1,如图甲所示。
甲

## Slide 7
(3)将烧杯中的盐水倒入量筒中一部分,读出量筒中盐水的体积V,如图乙所示。
(4)用托盘天平测出烧杯和剩余盐水的总质量m2,如图丙所示。
(5)待测盐水的密度为
乙
丙

## Slide 8
(6)记录实验数据。
烧杯和盐水的总质量m1/g | 烧杯和剩余盐水的总质量m2/g | 量筒中盐水的质量m/g | 量筒中盐水的体积V/cm3 | 盐水的密度ρ/(g·cm-3)
(7)误差分析。
若先测出空烧杯的质量m1,再测出液体和烧杯的总质量m2,然后将烧杯中的液体全部倒入量筒中测出体积V,计算出液体的密度为 。则在这个方案中,将烧杯中的液体倒入量筒内时,总有部分液体附着在烧杯内壁上无法倒出,使测出的液体的体积偏小,从而使计算出的液体的密度偏大。

## Slide 9
跟踪练习1李华在实验室测量盐水的密度。调节天平横梁平衡后开始测量,先用天平测出烧杯和杯内盐水的总质量为90 g,然后将一部分盐水倒入量筒,如图甲所示,接着用天平测量烧杯和剩余盐水的总质量,天平平衡时的情境如图乙所示。根据实验数据,下列说法正确的是( )
A.量筒内盐水的体积为50 cm3
B.烧杯内剩余盐水的质量为27 g
C.量筒内盐水的质量为63 g
D.盐水的密度为1.11×103 kg/m3
C

## Slide 10
解析:图甲中量筒的分度值为2 mL,量筒内盐水的体积为60 mL=60 cm3,故A错误。由图乙可知,烧杯和剩余盐水的质量为20 g+5 g+2 g=27 g,故B错误。量筒内盐水的质量为90 g-27 g=63 g,故C正确。
盐水的密度 =1.05 g/cm3=1.05×103 kg/m3,故D错误。
【点拨】 此题考查了关于液体密度测量的基本技能,包括天平、量筒的读数,以及运用密度的公式进行计算等。读出烧杯和剩余盐水的质量从而计算出量筒中盐水的质量;读出量筒中盐水的体积;利用公式 可计算出盐水的密度。

## Slide 11
二、测量小石块密度的方法
实验步骤:
(1)将天平放在水平桌面上,调节天平,使横梁水平平衡。
(2)用天平测出小石块的质量m,如图甲所示。
(3)在量筒中倒入适量的水,读出水的体积V1,如图乙所示。
(4)将小石块用细线拴住浸没在量筒内的水中,读出小石块和水的总体积V2,如图丙所示。

## Slide 12
(5)计算出小石块的密度
(6)记录实验数据。
石块的质量m/g | 石块放入前水的体积V1/cm3 | 石块和水的总体积V2/cm3 | 石块的体积V/cm3 | 石块的密度ρ/(g·cm-3)
(7)误差分析。
①细线的体积对结果的影响:实验中测量出的总体积V2不仅包含小石块和水的体积,还包含浸在水中的细线的体积,所以测量的结果会略微偏大,计算出的密度会略微偏小。
②若实验中先用“排水法”测量小石块的体积,再将小石块放在天平上测量其质量,则因为小石块上带有水,会使质量的测量结果偏大,致使计算出的密度值偏大。

## Slide 13
跟踪练习2如图所示,在测量花岗石的密度时,下列说法正确的是( )
A.称量花岗石质量的过程中,应左盘放砝码,右盘放花岗石
B.称量花岗石质量的过程中,若天平横梁不平衡,可调节平衡螺母
C.花岗石的质量是28.4 g
D.花岗石的密度是2.8×103 kg/m3
D

## Slide 14
解析:用天平称花岗石的质量时,花岗石应放左盘,砝码应放右盘,故A错误。称量花岗石质量的过程中,只能向右盘增减砝码,并调节游码的位置,使天平平衡,故B错误。由图知,花岗石的质量为20 g+5 g+3 g=28 g,故C错误。花岗石的体积为30 mL-20 mL=10 mL=10 cm3,花岗石的密度 =2.8 g/cm3=2.8×103 kg/m3,故D正确。

## Slide 15
本课结束