## Slide 1
第5节 跨学科实践:制作隔音房间模型

## Slide 2
隔音房间装修设计清单
小明的爷爷睡眠质量不好,需要在隔音效果好、相对较为安静的环境中休息。一家人商量决定对爷爷居住的卧室进行改造,装修成为隔音房。小明从网上收集了一些处理方案,整理成装修设计清单,请根据所学知识,对小明的装修设计清单作出评价,并提出改进建议。
隔音房间装修设计清单
设计者:________________________设计时间:________ 装修预算:________________________计划装修时间:________

## Slide 3
装修项目 | 装修方案 | 你的评价
墙体隔 音处理 | 方案1:选择隔音效果好的隔音绒布对墙面进行覆盖,并在隔音绒布外再覆盖一层环保的无纺布隔音墙纸。 方案2:为墙体添加龙骨和隔音棉,并贴上隔音板 | 
天花板隔 音处理 | 方案1:使用轻钢龙骨石膏板吊顶,并填充隔音棉。 方案2:在天花板安装吸音板。 方案3:在天花板安装隔音石膏板 | 
地面隔 音处理 | 方案1:铺设木地板,并在地板下面铺设发泡胶或隔音板。 方案2:铺设隔音效果好的橡胶地板,并铺设隔音垫 | 
窗户隔 音处理 | 方案1:将窗户做成双层,即在已有的窗上再加一层。 方案2:将窗户改为断桥铝平开窗,使用三层中空夹胶玻璃 | 

## Slide 4
装修项目 | 装修方案 | 你的评价
室内门隔 音处理 | 方案1:更换厚度超过4 cm、填充材料密度高的木门,并配备静音密封条。 方案2:检查门套与门缝之间的处理是否完好,在接缝处增加密封条。检查门扇与地板之间的缝隙,使缝隙尽可能最小,再加装密封条 | 
细节处理 | 1.用板材对室内的水管进行包管,里边填充玻璃棉。 2.用密封胶封堵电线孔、空调管孔。 3.使用吸音效果好的窗帘、地毯等软装饰材料 | 

## Slide 5
本课结束