## Slide 1
第1节 质量

## Slide 2
目 录
目标•学习概览
基础•自主预习
探究•重难解析

## Slide 3
目标•学习概览
素养目标 | 思维导图
1.通过分析实例,初步认识质量的概念,知道质量的单位及换算。(物理观念) 2.通过实验操作,掌握天平的使用方法,会用天平测量物体的质量。(科学探究、物理观念) 3.通过观察、实验,理解质量是不随物体的形状、物态、空间位置而变化的物理量。(科学探究、物理观念) | 

## Slide 4
基础•自主预习
知识点一 质量
1.质量:物体所含物质的__________叫质量。
2.单位
(1)质量的基本单位是__________,常用单位:__________、__________、__________。
(2)1 t=__________kg=__________g=__________mg。
3.物体的质量不随它的__________、__________和__________而改变。
多少
千克(kg)
克(g)
毫克(mg)
吨(t)
103
106
109
形状
物态
位置

## Slide 5
微判断 下列是对日常生活中一些物理量的估测,正确的打“√”,错误的打“×”。
(1)一只鸡的质量约为15 kg。( )
(2)一枚鸡蛋的质量约为50 g。( )
(3)一个乒乓球的质量约为80 g。( )
(4)一个苹果的质量约为150 g。( )
(5)一瓶矿泉水的质量约为500 g。( )
(6)一支普通2B铅笔的质量约为200 g。( )
(7)一名普通中学生的质量约为500 kg。( )
×
√
×
√
√
×
×

## Slide 6
知识点二 质量的测量工具
1.生活中常用的物体质量的测量工具:__________。
2.实验室中常用的物体质量的测量工具:__________。
3.使用托盘天平的注意事项。
(1)被测物体的质量不能超过__________。
(2)向盘中加减砝码时要用__________,________用手接触砝码, ________把砝码弄湿、弄脏。
(3)潮湿的物体和化学药品__________直接放到天平的托盘中。
秤
天平
称量
镊子
不能
不能
不能

## Slide 7
4.用托盘天平测量物体的质量
(1)托盘天平的构造

## Slide 8
(2)天平的使用
放 | 将托盘天平放在______________上
调 | 将游码移到标尺____________________;调节横梁上的平衡螺母,使指针指在____________________
测 | 把被测物体放在__________,砝码放在__________;用镊子加减砝码并调节__________在标尺上的位置,直至横梁_________________
读 | 被测物体的质量等于_____________与________________________之和
收 | 称量完毕,把被测物体取下,用__________将砝码放回砝码盒,用__________把游码拨回标尺的零刻度线处
水平的桌面
左端的零刻度线处
分度盘的中线处
左盘
右盘
游码
恢复水平平衡
砝码的总质量
游码左端在标尺上对应的质量
镊子
镊子

## Slide 9
探究•重难解析
探究问题一 天平的使用
【例1】 在做“测量金属块的质量”的实验时,小明将天平放在水平桌面上,移动游码至标尺左端的__________处,若此时指针偏向中央刻度线的左侧,应将平衡螺母向__________调节。天平平衡时砝码使用情况和游码位置如图所示,则金属块的质量为__________g。
零刻度线
右
28.6

## Slide 10
解析:测质量前,首先把天平放在水平桌面上,将游码置于标尺左端的零刻度线处,若指针偏向中央刻度线的左侧,则应向右移动平衡螺母直至横梁水平平衡;由题图知,标尺的分度值为0.2 g,金属块的质量m=20 g+5 g+3.6 g =28.6 g。

## Slide 11
规律总结

## Slide 12
【对点训练1】 关于托盘天平的使用,下列说法正确的是( )
A.称量时将物体放在左盘,用镊子按从小到大的顺序向右盘加砝码
B.称量时若指针指在分度盘左侧,应向右调节平衡螺母直到指针指到分度盘中央
C.称量时若使用严重磨损的砝码,则测量值比真实值偏大
D.称量时若指针指在分度盘右侧,应继续向右盘加砝码
C

## Slide 13
探究问题二 质量的特殊测量方法
【例2】 实验室常用的托盘天平如图甲所示,其分度值为0.5 g。
(1)用托盘天平__________(选填“能”或“不能”)直接测得1枚大头针的质量,原因是_________________________。
(2)用托盘天平测量多枚大头针的质量,所加砝码及游码的位置如图乙所示,表明多枚大头针的质量是__________。
(3)数得多枚大头针的个数为3 625枚,则1枚大头针的质量约为________g。
不能
一枚大头针的质量小于0.5 g
72.5 g
0.02

## Slide 14
解析:(1)由于大头针的质量远小于托盘天平的分度值,所以无法直接测量1枚大头针的质量。(2)右盘中砝码的质量为50 g+20 g,游码的质量为2.5 g,所以多枚大头针的质量m=50 g+20 g+2.5 g=72.5 g。(3)1枚大头针的质量m'==0.02 g。

## Slide 15
规律总结 这是一种特殊的测量方法:累积法,在利用刻度尺测量一张纸的厚度时也用到了这种方法。当被测物体的量小于测量工具的分度值时,一般要用到这种方法。

## Slide 16
【对点训练2】 小晶同学利用天平测量一枚订书钉的质量。
(1)她把天平放在水平台面上,把游码移到标尺左端的零刻度线处,发现指针指在分度盘的右侧,要使横梁水平平衡,她应将平衡螺母向__________ (选填“左”或“右”)调节;调节横梁水平平衡后,她把200枚订书钉放在左盘,横梁重新水平平衡时,右盘中的砝码和游码所对应的刻度如图所示,则200枚订书钉的质量是__________g,通过计算可得到1枚订书钉的质量。
(2)她没有用天平直接测量1枚订书钉的质量,是因为______________。
左
9.4
一枚订书钉的质量小于天平的分度值,天平测量不出其质量

## Slide 17
练习结束，
少年加油！