## Slide 1
第4节 跨学科实践:制作微型密度计

## Slide 2
目 录
目标•学习概览
基础•自主预习
探究•重难解析

## Slide 3
目标•学习概览
素养目标 | 思维导图
1.了解密度计的原理。(物理观念) 2.设计并制作一个微型密度计。(科学探究) 3.用制作的微型密度计测量液体的密度。(物理观念) | 

## Slide 4
基础•自主预习
一、项目提出
制作一个能放入小瓶酒精中判断酒精是否合格的微型密度计。
二、项目分析
1.设计一个能放入小瓶中,并能用来判断酒精是否合格的微型密度计。
2.按照设计要求,完成微型密度计的制作。

## Slide 5
三、项目实施
1.设计
(1)基本思路
密度计所受的浮力的大小等于它所受的________力,浮力的大小决定了排开酒精的________。吸管的直径影响了液面在吸管上________的变化。要设计符合要求的密度计,应该着重考虑两个因素:一个是密度计的________,另一个是标度杆的________。
(2)估算密度计的质量
若排开的酒精体积为1~2 mL,根据阿基米德原理可以计算出排开酒精的质量大约是1 g,根据漂浮条件可知,微型密度计的质量大约是________ g。
重
体积
位置
质量
直径
1

## Slide 6
(3)估算标度杆的直径
密度计在酒精中漂浮,所受浮力等于重力。消毒酒精的密度为0.86×103~0.88×103 kg/m3是合格的。若密度计分别漂浮在0.86×103 kg/m3和0.88×103 kg/m3的酒精中,根据公式V排=分别计算出排开酒精的体积,根据两者的体积差以及圆柱体的体积公式,设定两次液面在标度杆的位置间长度不小于4 mm,就可以知道标度杆的横截面积约为______ cm2,直径约为________ mm。
(4)设计微型密度计的结构
为了使微型密度计能在酒精中竖直漂浮,需要增加配重和浮子。
0.07
3

## Slide 7
2.制作
(1)选择材料
浮子:可以用小泡沫塑料球作为浮子,也可以截一段稍粗点的塑料管,将其两头封口作为浮子。
标度杆:直径约为________ mm的细塑料管、做棉签的实心塑料杆以及细的圆珠笔芯等,都可以用来做标度杆。
配重:可以在实心塑料杆下端缠上若干圈铜丝,或者在空心的细塑料管下端插入一段粗铁丝作为________。改变铜丝或铁丝的长度就可以调节配重。
3
配重

## Slide 8
(2)制成作品
用制作棉签的实心塑料杆(直径约为3 mm)作为标度杆,塑料杆中部套一个直径约1.2 cm的泡沫塑料球作为浮子,下端绕有铜丝作为配重,初步做成一个微型密度计,如图所示。

## Slide 9
把这个密度计漂浮在水中调节配重。改变铜丝的长度,使密度计在水中漂浮时________浸没在水中,水面上方露出一段标度杆。把调好配重的微型密度计放入标准消毒酒精中。待微型密度计静止时,依据液面的位置在标度杆上做一个记号。最后,用4 mm宽的彩色胶布中心对着记号贴在塑料杆上,微型密度计就做好了。用微型密度计测量小瓶酒精的密度(如下图所示)。
浮子

## Slide 10
四、展示交流
用自制的微型密度计测量酒精密度时,产生误差的原因可能是自制工具刻度不准、 ________影响酒精密度、震动干扰平衡、读数有误差及投入方式不当等。
温度

## Slide 11
探究•重难解析
探究问题 制作密度计
【例题】 利用笔芯自制密度计,同款的新笔芯和用了一半油墨的旧笔芯,应该选用________(选填“新”或“旧”)笔芯。将所选笔芯放入水中,它能________在水中,在笔芯上标出水面的位置E,将该笔芯放入酒精中,标出液面的位置C,如图所示。已知实验中盐水的密度为1.2 g/cm3,酒精的密度为0.8 g/cm3,若笔芯漂浮在盐水中,则液面对应的位置可能是________(选填“A” “B”或“D”)。
旧
竖直漂浮
A

## Slide 12
解析 利用笔芯自制密度计,同款的新笔芯和用了一半油墨的旧笔芯应该选用旧的,因为旧笔芯的重心偏低,稳度大,它能竖直漂浮在水中。旧笔芯在盐水中和水中处于漂浮状态,受到的浮力等于自身重力,因此浮力相同,由阿基米德原理可知ρ水gV水=ρ盐水gV盐水,由于盐水的密度大于水的密度,所以当笔芯漂浮在液体中时,旧笔芯排开盐水的体积小于旧笔芯排开水的体积,所以盐水液面在笔芯上的位置低于水面在笔芯上的位置,由于水面在笔芯上的位置为E,所以盐水液面在笔芯上的位置可能是A。

## Slide 13
规律总结 密度计是物体的浮沉条件的实际应用,要结合阿基米德原理和浮沉条件分析有关问题。将密度计放入不同的液体,液体密度越大,排开液体的体积越小,浸入的部分越少。

## Slide 14
【对点训练】 物理课上,小邬用一根木棒和适量铜丝,自制了一个简易密度计。将简易密度计分别放入盛有甲、乙液体的烧杯中,待静止后,烧杯中液面高度相同,如图所示。下列说法错误的是( )
A.甲液体的密度比乙液体的密度小
B.密度计在两液体中所受的浮力相等
C.甲液体对容器底部的压强比乙液体大
D.木棒的一端缠绕铜丝的目的是让密度计在液体中竖直漂浮
C

## Slide 15
练习结束，
少年加油！