## Slide 1
微专题5 简单机械作图

## Slide 2
类型一 杠杆的力、力臂的作图
方法技巧 (1)确定支点:支点是杠杆绕着转动的固定点。
(2)画出力的作用线:根据已知力的方向,延长力的作用线,延长线用虚线表示。
(3)从支点向力的作用线作垂线段:使用三角板等工具,从支点向力的作用线作垂线段,这条垂线段就是力臂。
(4)标注力臂:将力臂表示出来,并标明力臂的符号。

## Slide 3
【例1】 一起重机正在吊起货物的情境如图所示,请在图中画出此时动力F1的力臂l1和阻力F2的示意图。
解析 从支点O向动力F1的作用线作垂线段,垂线段的长度l1即为动力臂;过货物与起重机长臂的接触点作竖直向下的力,即阻力F2,如答案图所示。

## Slide 4
【对点训练1】 如图所示,杠杆处于平衡状态,画出球A所受重力的示意图(重心在球心处)和力F的力臂l。

## Slide 5
类型二 杠杆的最小动力的作图
方法技巧 根据杠杆的平衡条件F1l1=F2l2可知,在杠杆的阻力、阻力臂一定的情况下,要使动力最小,必须使动力臂最长,而在通常情况下,连接杠杆的支点和动力作用点的线段是最长的,所以要作出杠杆中的最小动力,可以按照以下几个步骤进行。
(1)确定杠杆中的支点和动力作用点的位置。
(2)连接支点与动力作用点,得到最长的线段。
(3)经过动力作用点作出与该线段垂直的直线。
(4)根据杠杆平衡原理,确定出使杠杆平衡的动力方向。

## Slide 6
【例2】 如图所示,在C点用力把左侧桌腿抬离地面时,右侧桌腿始终没有移动,请在C点画出最小作用力F及其力臂l的示意图。
解析 在C点用力把左侧桌腿抬离地面时,支点在B点,连接BC,则BC就是最长的动力臂l,要抬起左侧桌腿,力F的方向应垂直于BC向上,据此作出最小作用力F的示意图。

## Slide 7
【对点训练2】 图甲是压制饺子皮的“神器”,压制饺子皮时压杆可视为一个杠杆,图乙是其简化示意图,图乙中O为支点,F2为压饺子皮时作用在B点的阻力。请在图乙中画出压饺子皮时作用在A点的最小动力F1及阻力F2的力臂l2。

## Slide 8
类型三 滑轮组的绕线作图
方法技巧 (1)首先根据题目要求确定动滑轮和定滑轮的个数,以及承担物重的绳子段数。
(2)确定绳子的起始端位置。
(3)从起始端开始,依次绕过各个滑轮,确保绳子在每个滑轮上都只绕一圈,且绳子之间不交叉、不重叠。
(4)最后检查绕好的滑轮组是否符合题目要求,如是否能达到省力的目的、绳子的自由端是否方便施力等。

## Slide 9
【例3】 如图所示,要想用最小的力拖动汽车,请用笔画线给滑轮组绕线。
解析 只有一个动滑轮,要求最省力,绳子先系在动滑轮的固定挂钩上,然后绕过左边的定滑轮,再绕过动滑轮,如答案图所示。

## Slide 10
【对点训练3】 如图所示,小亮想用滑轮组将装修材料运到楼上,请用笔画线帮他组装最省力的滑轮组。

## Slide 11
练习结束，
少年加油！