## Slide 1
第2节 跨学科实践:制作简易杆秤

## Slide 2
目 录
目标•学习概览
基础•自主预习
探究•重难解析

## Slide 3
目标•学习概览
素养目标 | 思维导图
1.知道杆秤的工作原理。(物理观念) 2.会用身边的材料制作一个简易杆秤。(科学探究) 3.会提高称量的精度,扩大称量的测量范围。(科学思维) | 

## Slide 4
基础•自主预习
一、项目提出
制作一个简易的杆秤。
二、项目分析
1.杆秤由带有秤星的秤杆、________、秤盘、________等组成。
2.称量时将被称物体放在秤盘中。移动系秤砣的挂绳使秤杆________,根据挂绳所处的位置就可以读出被称物体的质量。
三、项目实施
1.材料
一根长度约为________ cm的木制筷子,一个小盆,一个________ g钩码,一个100 g砝码,细线若干,一把刻度尺,一支记号笔等。
秤砣
提纽
平衡
40
20

## Slide 5
2.制作过程
(1)在筷子的一端刻一个槽A,在距离槽A稍近处再刻一个槽B。把小盆挂在槽A处作为秤盘,在槽B处系一根细线作为提纽。
(2)用细线系一个20 g的钩码,作为秤砣。调节秤砣的位置使秤杆平衡,这时细线在秤杆上的位置为秤的定盘星________,用记号笔标记此位置。
(3)在秤盘中放100 g砝码,手提提纽,并调节秤砣的位置使秤杆平衡。此时,标记秤砣细线在秤杆上的位置C,并记为100 g。在定盘星O到C之间均匀地画上49条刻度线,每一格就表示________ g。
O
2

## Slide 6
四、展示交流
1.提高杆秤的精度的方法
(1)秤杆:应选择材质均匀、不易变形的材料。
(2)秤砣:应选用质量稳定的材料,避免秤砣在使用过程中因磨损或腐蚀而导致质量变化。
(3)提纽的位置:可以通过多次试验和调整,找到最佳提纽位置。
2.制作可称量更大质量的杆秤的方法
可以通过改变________的位置和________的质量来制作一个可以称量更大质量的杆秤。
提纽
秤砣

## Slide 7
探究•重难解析
探究问题 简易杆秤的制作
【例题】 同学们模仿中药房的戥秤制作杆秤,用筷子作为秤杆,用钩码作为秤砣,用细线将秤盘系在A点。当不挂秤砣且秤盘不放物体时,在O点提起提纽,秤杆水平平衡;当秤盘放100 g物体、秤砣移到B点时,秤杆再次水平平衡,如图所示。在O到B之间均匀地画上49条刻度线。下列说法正确的是( )
A.自制杆秤的每一格约表示2.08 g
B.称中药时B端翘起应减少中药直至恢复水平平衡
C.如果某次测量时用的秤砣有磨损,则测量结果会比真实质量小
D.将提纽移到O点右侧可以增大杆秤的测量范围
B

## Slide 8
解析 当秤盘放100 g物体、秤砣移到B点时,秤杆再次水平平衡,则在B点所示的质量为物体的质量,在O到B之间均匀地画上了49条刻度线,所以从O到B共50个小格,每一小格表示的质量为m0==2 g,选项A错误;称中药时,一般所取中药的质量一定,B端翘起,杆秤不能水平平衡,说明物体的质量大于秤砣指示的示数,可以减少中药来使杆秤恢复水平平衡,选项B正确;根据G=mg和杠杆平衡条件可得m物g×OA=m砣g×OB,秤砣磨损了,OB变大,则测量结果将偏大,选项C错误;若将提纽移到O点右侧,则左边力臂变大,杆秤的测量范围变小,选项D错误。
规律方法 (1)根据杠杆的平衡条件F1l1=F2l2分析;
(2)杆秤水平平衡时,秤砣所在的位置显示的示数即物体的质量。

## Slide 9
【对点训练】 杆秤在我国有几千年的历史,如今中药房仍在使用。如图所示,已测得药材刺五加的质量是120 g,其中OB=3OA,若不计杆秤自重,则秤砣的质量为________ g,接下来要测30 g的人参片,需要将秤砣向B点的________(选填“左”或“右”)侧移动。
40
右

## Slide 10
练习结束，
少年加油！