## Slide 1
第1课时 定滑轮和动滑轮

## Slide 2
目 录
目标•学习概览
基础•自主预习
探究•重难解析

## Slide 3
目标•学习概览
素养目标 | 思维导图
1.认识定滑轮和动滑轮,知道滑轮是一种物理模型。(物理观念) 2.通过实验了解定滑轮、动滑轮、滑轮组的作用。(科学探究) 3.知道滑轮在生产生活中的应用,能根据要求组装简单的滑轮组。(物理观念) 4.能了解机械的使用对社会发展的作用。(科学态度与责任) | 

## Slide 4
基础•自主预习
知识点一 定滑轮
1.图示
2.概念:使用时,轴______________的滑轮。
3.特点
(1)力:________,但能________________。
(2)距离:绳子自由端移动的距离s和物体升高的距离h的关系:________。
固定不动
不省力
改变力的方向
s=h

## Slide 5
知识点二 动滑轮
1.图示
2.概念:使用时,轴___________________的滑轮。
3.特点
(1)力:________,但不能__________________。
(2)距离:绳子自由端移动的距离s和物体升高的距离h的关系为________。
随物体一起运动
省力
改变力的方向
s=2h

## Slide 6
教材素材再利用 如图所示,A装置是________滑轮,使用它的目的是________________。
定
改变力的方向
解析 旗杆上的滑轮是定滑轮,它的作用是改变力的方向。

## Slide 7
探究•重难解析
探究问题 动滑轮的特点
【例题】 如图所示,物体A在水平拉力F的作用下,以0.2 m/s的速度在水平面上做匀速直线运动,此时弹簧测力计的示数为2 N。若不计滑轮、弹簧测力计和绳所受的重力及滑轮与绳之间的摩擦,则下列说法正确的是
( )
A.自由端的拉力F为4 N
B.自由端的速度为0.1 m/s
C.此滑轮是定滑轮
D.物体A与地面间的摩擦力为4 N
D

## Slide 8
解析 弹簧测力计的示数为2 N,由于动滑轮两侧绳子的拉力大小相同,所以自由端的拉力F为2 N,选项A错误;自由端的速度v绳=2v物=2×0.2 m/s=0.4 m/s,选项B错误;滑轮随物体一起运动,所以此滑轮为动滑轮,选项C错误;物体做匀速直线运动,滑轮对物体的拉力和地面对物体的摩擦力是一对平衡力,而使用动滑轮能省一半的力,故物体A与地面间的摩擦力Ff=2F=2×2 N=4 N,选项D正确。
规律总结 在使用动滑轮水平匀速拉动物体时,不计滑轮、弹簧测力计和绳所受的重力及滑轮与绳之间的摩擦,由于物体所受滑动摩擦力与滑轮挂钩对其的拉力相等,而动滑轮的拉力由两段绳子承担,则绳自由端的拉力F=Ff;若物体通过的距离为h,则绳自由端通过的距离s=2h。

## Slide 9
【对点训练】 如图所示,用一个动滑轮把重500 N的物体匀速提起2 m,不计摩擦和动滑轮所受的重力,人对绳子的拉力为________ N,绳子自由端移动________ m,动滑轮的挂钩受到的拉力为________ N。
250
4
500
解析 不计摩擦和动滑轮所受的重力,动滑轮能省一半的力,所以拉力F=G=×500 N=250 N,绳子自由端移动的距离是物体移动距离的2倍,即s=2h=2×2 m=4 m,动滑轮的挂钩受到的拉力大小等于物体所受的重力,是500 N。

## Slide 10
练习结束，
少年加油！