## Slide 1
第2课时 滑轮组 轮轴和斜面

## Slide 2
目 录
基础•自主预习
探究•重难解析

## Slide 3
基础•自主预习
知识点一 滑轮组
1.概念:把________和________组合在一起的装置。
2.特点:不仅可以改变________,还可以改变________。
3.用滑轮组提起重物时,动滑轮上有几段绳子承担物重,提起重物的力就是物重的________。
知识点二 轮轴和斜面
1.轮轴:由具有共同转动轴的________和________组成。使用轮轴可以省力。
2.斜面:与水平面成一定角度的平面。同样的高度,斜面的倾角________,斜面就________,也就越省力。
定滑轮
动滑轮
力的方向
力的大小
几分之一
大轮
小轮
越小
越长

## Slide 4
微思考 盘山公路是物理中的哪种简单机械的模型?它的优点是什么?
提示 盘山公路是斜面的模型,斜面费距离,但可以省力,减小了车辆上山时所需要的牵引力。

## Slide 5
教材素材再利用 如图所示,每个滑轮所受的重力相等,不计绳重和摩擦, GA=60 N,GB=38 N,甲、乙两种情况中,绳子在相等的拉力F作用下静止,则每个动滑轮所受的重力为( )
A.3 N B.6 N C.11 N D.22 N
B

## Slide 6
解析 由题图知,使用滑轮组承担物重的绳子段数分别为n1=3,n2=2,已知每个滑轮所受的重力相等,设动滑轮所受的重力为G动,不计绳重和摩擦,则有F=(GA+G动),F=(GB+G动),即(GA+G动)=(GB+G动),代入数据解得每个动滑轮所受的重力为G动=6 N,选项B正确,A、C、D错误。

## Slide 7
探究•重难解析
探究问题 滑轮组的特点
【例题】 下图所示的实验装置中,钩码所受总重力为6 N。实验时要竖直向上匀速拉动弹簧测力计,由图可知拉力大小为________ N,若钩码上升的高度为8 cm,则弹簧测力计向上移动________ cm。
2.4
24
解析 弹簧测力计的读数为2.4 N,物体由3段绳子通过动滑轮吊着,若钩码上升的高度为8 cm,则弹簧测力计向上移动8 cm×3=24 cm。

## Slide 8
规律方法(1)如果不考虑摩擦和绳重,绳子承担的是物体和动滑轮的总重,动滑轮上有几段绳子承担物重,提起物体所用的拉力就是总重的几分之一,用公式表示为F=(G物+G动),若也不考虑滑轮重,公式就变为F=G物。
(2)绳子自由端移动的距离s与物体上升的高度h之间的关系为s=nh(其中n为动滑轮上承担物重的绳子的段数),所以使用滑轮组虽然省了力,但是费了距离。

## Slide 9
【对点训练】 用下图所示的滑轮组提起重物,不计滑轮重、绳重和摩擦,若拉力F为50 N,则物重G为________ N,若绳子的自由端向上移动0.6 m,则重物升高________ m。
150
0.2
解析 由题图可知,动滑轮上承担物重的绳子段数为n=3,绳子的自由端移动的距离s=nh,重物上升的高度h==0.2 m,由于不计滑轮重、绳重和摩擦,所以拉力F=,物重G=3F=3×50 N=150 N。

## Slide 10
练习结束，
少年加油！