## Slide 1
第4节 机械效率

## Slide 2
目 录
目标•学习概览
基础•自主预习
探究•重难解析

## Slide 3
目标•学习概览
素养目标 | 思维导图
1.知道有用功、额外功、总功的含义及三者之间的关系。(物理观念) 2.知道机械效率,会计算简单的机械效率问题。(科学思维) 3.会计算滑轮组的机械效率。(科学探究) 4.知道提高滑轮组机械效率的意义和途径。(科学态度与责任) | 

## Slide 4
基础•自主预习
知识点一 有用功和额外功
1.有用功:为了达到目的必须做的功。
2.额外功:为了达到某一目的,不得不克服机械本身所受的重力以及摩擦力等因素而做的功。
3.总功:________与________之和。
4.关系:W总=W有用+W额外。
有用功
额外功

## Slide 5
知识点二 机械效率
1.定义:有用功跟总功的________。
2.公式:η=。
3.规律:有用功总是________总功,所以机械效率总是________。
4.提高机械效率的办法:
(1)________________________________;
(2)________________________________。
比值
小于
小于1
改进结构
经常保养

## Slide 6
微思考 既然使用任何机械都不省功,生活中,我们为什么还要使用各种机械?
提示 使用机械可以省力、改变力的方向或减小移动的距离,给我们带来方便,这正是我们使用机械的目的,但使用任何机械都不能省功。

## Slide 7
教材素材再利用 小明利用如图所示的器材研究使用动滑轮是否省功。请将他的实验步骤补充完整:
(1)如图甲所示,用弹簧测力计将钩码缓慢地提升一定
的高度,并同时用刻度尺测量,记录拉力F1与高度h,
根据公式___________,计算拉力所做的功W1;
(2)如图乙所示,用弹簧测力计并借助一个动滑轮将同样的钩码缓慢地提升相同的高度,记录拉力F2,计算拉力所做的功W2;
(3)通过比较发现W1________W2,请你写出依据: ________________。
W=Fs
<
在使用动滑轮提升钩码时,不可避免地要克服动滑轮本身所受的重力以及摩擦力等因素的影响而多做一些功

## Slide 8
解析 (1)用弹簧测力计将钩码缓慢地提升一定的高度,并同时用刻度尺测量,记录拉力F1与高度h,根据W=Fs可知,W1=F1h;
(3)通过对比两次所做的功可知,W1<W2,因为在使用动滑轮提升钩码时,不可避免地要克服动滑轮本身所受的重力以及摩擦力等因素的影响而多做一些功,故所做的总功要大于只提升钩码所做的功。

## Slide 9
探究•重难解析
探究问题 机械效率的计算
【例题】 用如图所示的滑轮组将重90 N的货物匀速提升1 m的过程中,所用拉力F=50 N,不计绳重及摩擦。
(1)求该过程中的有用功W有用。
(2)求该过程中的总功W总。
(3)求滑轮组的机械效率η。
(4)求实验中使用的动滑轮所受的重力。
答案 (1)90 J (2)100 J (3)90% (4)10 N

## Slide 10
思路导引

## Slide 11
解析 (1)该过程中的有用功W有用=Gh=90 N×1 m=90 J。
(2)由题图知n=2,所以绳子自由端移动的距离s=2h=2×1 m=2 m
该过程中的总功W总=Fs=50 N×2 m=100 J。
(3)滑轮组的机械效率η==90%。
(4)拉力做的额外功W额=W总-W有用=100 J-90 J=10 J
动滑轮所受的重力G动==10 N。

## Slide 12
规律总结(1)机械效率是有用功在总功中所占比例的多少,是一个比值。
(2)因为W有用总小于W总,所以机械效率η总小于1。
(3)机械效率是描述机械性能优劣的物理量,机械效率高的机械性能优良。机械效率的高低与机械工作时是否省力及省力多少无关,与机械工作时完成功的多少也无关。
(4)用滑轮组提升重物时,W有用=Gh,W总=Fs,η=。
(5)机械效率具有可变性,由公式η==可知,当额外功一定时,机械做的有用功越多,机械效率越高。当机械所做的有用功一定时,机械做的额外功越少,机械效率越高。

## Slide 13
【对点训练】 用如图所示的滑轮组将重300 N的物体匀速提升1 m,拉力F的大小为120 N,则有用功为________ J,滑轮组的机械效率为________(保留一位小数)。
300
83.3%
解析 由题图知n=3,
拉力端移动的距离s=3h=3×1 m=3 m,
拉力做的总功W总=Fs=120 N×3 m=360 J。
拉力做的有用功W有用=Gh=300 N×1 m=300 J;
滑轮组的机械效率η=≈83.3%。

## Slide 14
练习结束，
少年加油！