## Slide 1
第4节 跨学科实践:制作简易活塞式抽水机

## Slide 2
目 录
目标•学习概览
基础•自主预习
探究•重难解析

## Slide 3
目标•学习概览
素养目标 | 思维导图
1.了解活塞式抽水机的结构及工作原理。(物理观念) 2.选用合适的材料,设计制作一台简易活塞式抽水机。(科学探究) 3.通过制作简易活塞式抽水机培养创新能力。(科学态度与责任) | 

## Slide 4
基础•自主预习
一、项目提出
制作一台简易活塞式抽水机。
二、项目分析
1.了解活塞式抽水机的结构及工作原理。
2.设计一台简易活塞式抽水机。
3.选择材料,完成制作。

## Slide 5
三、项目实施
1.活塞式抽水机的工作原理

## Slide 6
使用时,若提起活塞,阀门A受到________的作用而关闭,活塞的下面空气稀薄,气压________外界的大气压。于是,低处的水受到大气压的作用推开阀门________进入圆筒(图甲);当压下活塞时,阀门B被水压下而________,水受阻不能向下流动,于是冲开阀门________进入圆筒的上部(图乙);再提起活塞时,活塞上面的水迫使阀门A________,水从出水管流出。与此同时,低处的水又在________的作用下推开阀门________而进入圆筒(图丙)。这样,活塞不停地上下移动,水就从管口连续不断地流出。
大气压
小于
B
关闭
A
关闭
大气压
B

## Slide 7
2.制作活塞式抽水机

## Slide 8
如图1所示,剪下瓶子的瓶底,把瓶子上部作为抽水机的________。把瓶底再略剪一小部分作为________,使瓶底的外径能与瓶子的内径相吻合。在瓶子的侧壁上打一个出水口,插上一段塑料管作为出水管(图2)。拔掉瓶盖上的小帽,把瓶口作为进水口。在活塞上打两个孔A、B,中间的孔A用来固定筷子。用橡皮膏把塑料片的一边粘在活塞上,使塑料片能盖住孔B,作为一个阀门(图3)。把玻璃球放到瓶子里作为另一个阀门。装上活塞,抽水机就组装好了(图4)。将瓶口朝下浸入水中,上下拉动________,抽水机就会把水抽上来。
圆筒
活塞
活塞

## Slide 9
四、展示交流
对抽水机的功能进行改进,如增加抽水的高度、提高抽水的速度等。可以通过调整材料的尺寸、形状或改变制作方法来实现。

## Slide 10
探究•重难解析
探究问题 活塞式抽水机的工作原理
【例题】 一种常见的活塞式抽水机如图所示。它的工作原理是,当提起活塞时,阀门B关闭,大气压迫使水推开阀门________进入圆筒;压下活塞时,阀门A关闭,水不能往下流就推开阀门________进入活塞上方;再提起活塞,阀门A打开,阀门B关闭,外界的水又进入活塞下部的圆筒内,活塞上面的水则流了出来。(均选填“A”或“B”)
A
B

## Slide 11
规律总结 利用大气压原理和水的流向正确分析阀门A和阀门B的开、闭情况是解决本题的关键。
解析 提起活塞时,阀门B关闭,在大气压的作用下,水推开阀门A进入圆筒;活塞下压时,圆筒中的水把阀门A压下关闭,同时推开阀门B进入活塞上方;再提起活塞时,重复前面过程,同时活塞上面的水随活塞的上移从出水管流出。

## Slide 12
【对点训练】 (多选)活塞式抽水机工作的示意图如图所示,下列说法正确的是( )
A.活塞式抽水机是利用大气压来工作的
B.在图甲中,当用力在Q处向下压手柄PQ时,手柄上的P点受到的作用力是向上的
C.在图乙中,在Q处向上抬手柄PQ时,阀门B由于受液体压力而关闭,水被阻不能向下流动
D.这样的活塞式抽水机提升水的最大高度约为10 m
ACD

## Slide 13
练习结束，
少年加油！